La loi d'Ohm	Exercices

Exercice 1 :
On a un circuit en série avec une pile, une lampe et une résistance. Dans ce circuit, on a mesuré une intensité de 200 mA et une tension aux bornes de la résistance de 6,4 V.
1) Représenter au crayon de papier le circuit dans le cadre de droite.
2) Sur ce circuit, placer les deux appareils de mesure utilisés.
3) Quelle est la valeur de la résistance utilisée ?

Exercice 2 :
Compléter le tableau suivant, sachant qu'il concerne des érsistances. Faire les calculs derrière la feuille.
tension U		230 V	12 V		6 V	2 kV
résistance R	33 Ω	10 Ω		1,5 kΩ		200 Ω
intensité du courant I	2 A		3 A	4 A	20 mA

Exercice 3 :
On a mesuré la tension U aux bornes d'une résistance et l'intensité I du courant qui la traverse. On a noté les mesures dans le tableau :
tension (V)	0	2	4,5	6	7,5	9
Intensité (mA)	0	42	96	124	158	185
Intensité (A)
U / I ( avec I en A )

1) Complète le tableau.
2) Trace la caractéristique de ce dipôle.
    Échelle : 1 cm  1 V
     1 cm  20 mA
3) Déterminer par calcul l'intensité du courant qui correspond à la tension de 5V.

4) Déterminer graphiquement l'intensité du courant qui correspond à la tension de 5V.